## Slide 1
СИСТЕМА 5С в строительной отрасли
Организация рабочих мест на строительных объектах

## Slide 2
Как перестать тратить время и рационально организовать рабочее место
Зачем этот курс?
Рациональная организация пространства и рабочих мест – это не просто порядок ради порядка. Это системный подход, который напрямую влияет на производительность, безопасность и качество работы каждого сотрудника строительной отрасли.
Цели обучения
1
Понять суть
Осознать, что рациональная организация пространства и рабочих мест помогает снижать потери, брак, делает рабочие места удобнее и безопаснее.
2
Научиться применять
Освоить принципы системы 5С и уверенно применять их в своих процессах и на своих рабочих местах.

## Slide 3
Вы приходите на рабочее место, первая задача – проверить готовность к выполнению задач
Качество организации рабочего места определяет эффективность всего строительного процесса. Недостаточный уровень организации рабочих мест неизбежно ведёт к серьёзным потерям на всех уровнях – от рядового рабочего до руководителя.
Простои и потери времени
Поиск необходимых инструментов, материалов и документов занимает значительную часть рабочего времени. По статистике, до 30% рабочего дня может уходить на непродуктивные действия, связанные с плохой организацией рабочего места.
Риски срыва сроков
Неорганизованные рабочие места приводят к систематическим задержкам выполнения работ, что может повлечь срывы сроков сдачи объектов и штрафные санкции для подрядчика.
Нарушения технологий
Отсутствие нужного инструмента под рукой провоцирует использование несоответствующего инструмента или оборудования, что ведёт к нарушениям технологии и браку, переделкам и росту затрат на устранение дефектов.
Угрозы безопасности
Беспорядок на рабочем месте создаёт условия для несчастных случаев: неиспользование, использование неисправного или несоответствующего оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты – прямой путь к производственному травматизму.

## Slide 4
Что такое 5С?
СИСТЕМА 5С – это проверенная международная методология организации эффективных, безопасных и удобных рабочих мест. Каждый из пяти шагов последовательно улучшает рабочее пространство и закрепляет достигнутый результат.
1С Сортировка
Убрать всё лишнее, оставить только необходимое
2С Порядок
Каждому предмету – своё место, каждому месту – свой предмет
3С Чистота
Ежедневное содержание рабочих мест в чистоте и порядке
4С Стандартизация
Закрепление лучших практик в стандартах и инструкциях
5С Совершенствование
Постоянное улучшение и развитие системы как корпоративной культуры
СИСТЕМА 5С – это не разовая акция по уборке, а непрерывный цикл улучшений, встроенный в ежедневную работу.

## Slide 5
Первый шаг СИСТЕМЫ 5С – рассортировать все предметы в зависимости от частоты их использования и убрать из рабочей зоны всё ненужное и неиспользуемое. Распределите все предметы по трем категориям:
Нужно постоянно
Не нужно срочно
Не нужно вообще
🟢 Нужно постоянно
Ежечасно, ежедневно, несколько раз в неделю – держите в рабочей зоне, под рукой.
🟡 Не нужно срочно
1 раз в неделю и реже, по мере надобности, под редкий заказ – держите близко к рабочей зоне, но за её пределами.
🔴 Не нужно вообще
Не использовалось более 3 месяцев, не задействовано в техпроцессе – немедленно уберите из рабочей зоны.
Зона карантина
Если предмет не нужен вам для работы, но исправен и может пригодиться другим – поместите его в зону карантина. Это специально отведённое место, которое даёт время определиться с нужностью предметов и не выбросить что-то по ошибке.
Срок хранения в зоне карантина ограничен. Если предмет не был востребован за отведённое время – он подлежит утилизации или передаче.
Не стоит хранить на рабочих местах предметы, материалы и инструменты, которые используются один раз в неделю и реже или применяются только по редким поручениям. Если неизвестно, для чего предмет используется – его также необходимо поместить в зону карантина.
ШАГ 1
1С – Сортировка

## Slide 6
Три категории предметов
1
Хранить на рабочем месте
Нужно постоянно: каждый час, каждый день, несколько раз в неделю. Инструменты и материалы первой необходимости – в зоне немедленного доступа, в пределах вытянутой руки.
2
Хранить рядом с рабочей зоной
Не нужно срочно: реже одного раза в неделю, периодически при выполнении определённого типа работ. Хранить в зоне, близкой к рабочему месту, но не загромождающей его.
3
Убрать из рабочей зоны
Не нужно: не использовалось более 3 месяцев. Подлежит немедленному удалению из рабочей зоны, передаче в зону карантина или утилизации.
Правила зоны карантина
Зона карантина – обязательный элемент системы сортировки, предотвращающий случайное удаление нужных предметов. Каждый предмет, помещённый в зону карантина, должен быть помечен ярлыком, содержащим следующую информацию:
Наименование подразделения, откуда изъят предмет
Рабочее место или зона, из которой перемещён предмет
Полное наименование предмета
Куда необходимо переместить предмет, если он не будет востребован
Дата создания ярлыка и контрольная дата истечения срока хранения
Срок хранения в зоне карантина строго ограничен. По истечении срока невостребованные предметы передаются в другие подразделения, возвращаются поставщику или утилизируются в соответствии с установленными процедурами.
Зона карантина – это не склад забытых вещей, а инструмент принятия решений с чёткими сроками и ответственными лицами.
ШАГ 1
1С – Сортировка

## Slide 7
Порядок не должен быть искусственным или навязанным. Главная цель – удобство использования предметов, при котором любой инструмент или материал можно найти не более чем за 30 секунд.
Цветовая маркировка
Разным группам предметов назначаются разные цвета.
Оконтуривание
Оптимальное место хранения каждого предмета обозначается его контуром.
Метод трафаретов
Предмет идеально ложится в подготовленное для него гнездо, исключая возможность разместить его в другом месте. Предпочтителен для горизонтального размещения предметов.
Метод теней
Контур и «тень» предмета выделяется цветом на фоне панели хранения. Предпочтителен для вертикального размещения инструментов на стендах и щитах.
Маркировка краской
Зоны размещения крупных предметов, оборудования и материалов обозначаются непосредственно на полу. Предпочтительно для мест хранения напольного уровня.
Метод дорожных знаков
На предмете наносится маркировка с указанием места его хранения. На месте хранения – маркировка предмета, который должен там находиться, с указанием допустимого количества единиц.
Выбор методов разметки и расположения предметов должен обеспечивать быстрый и лёгкий доступ к предметам, минимальное расстояние до часто используемых инструментов и исключение редко используемых предметов из основной рабочей зоны для высвобождения пространства.
ШАГ 2
2С – Соблюдение порядка

## Slide 8
Уборка и содержание в чистоте рабочих мест – это ежедневный, контролируемый процесс, а не разовое мероприятие. Суть третьего шага заключается не столько в непосредственной уборке зон проведения работ, сколько в формировании рабочих процессов, которые минимизируют и исключают их загрязнение. Для этих целей используются три принципа – «3С»: Локализация, Ликвидация и Профилактика.
Локализация
Поиск загрязнённых мест и очагов загрязнения
Выявление причин загрязнений и их устранение у источника
Сокращение интенсивности загрязнений
Уменьшение количества зон, подверженных загрязнению
Повышение эффективности и скорости уборки
Ликвидация
Устранение труднодоступных мест, где скапливается грязь
Использование приспособлений и средств механизации для уборки
Поиск и устранение опасных факторов среды
Маркировка факторов, которые невозможно устранить немедленно
Поиск и устранение неисправностей оборудования как источников загрязнения
Профилактика
Регулярная уборка зон проведения работ и рабочих мест по утверждённому графику
Уборка, чистка и обслуживание оборудования, инструментов и приспособлений
Систематический поиск и устранение причин загрязнений
Формирование культуры чистоты как нормы поведения на рабочем месте
ШАГ 3
3С – Содержание в чистоте

## Slide 9
Стандартизация достигнутых результатов – это инструмент, позволяющий не только сохранить достигнутый уровень организации, но и продолжить развитие системы, исключив возврат в исходное состояние. Стандартизация представляет собой унифицированный подход к исполнению заданий и процедур, делая 5С неотъемлемой частью бизнес-процессов компании.
Ответственность
Назначьте ответственных по зонам
Контроль
Проводите регулярные аудиты зон
Ежедневно
Включите 5С в рабочие обязанности
Что должно быть разработано
Стандарты выполнения каждого из пяти шагов СИСТЕМЫ 5С с конкретными критериями оценки
Инструкции с наглядными схемами и фотографиями эталонного состояния рабочих мест
Механизм контроля – чек-листы для аудита зон проведения работ и рабочих мест
Интеграция аудита по системе 5С в систему производственного контроля организации
Почему стандартизация критична
Без фиксации достигнутых результатов в стандартах любые лучшения носят временный характер. Люди возвращаются к привычным паттернам поведения, и через несколько недель рабочее место снова приходит в беспорядок.
Стандарты должны быть написаны просто и понятно, содержать фотографии «до» и «после» и быть доступны каждому сотруднику на рабочем месте.
ШАГ 4
4С – Стандартизация

## Slide 10
Пятый шаг СИСТЕМЫ 5С – наиболее важный и наиболее сложный для реализации. Его цель – сделать 5С частью корпоративной культуры компании, сформировать у каждого сотрудника устойчивую привычку поддерживать порядок и чистоту.
Сортировка
Регулярный пересмотр содержимого рабочих зон и удаление всего лишнего
Порядок
Поддержание системы хранения и маркировки в актуальном состоянии
Чистота
Стандартизация
Актуализация стандартов по мере развития процессов
Совершенствование
Инструменты формирования культуры
Регулярные обходы и аудиты рабочих мест с участием руководителей
Доски визуального управления с результатами аудитов 5С по подразделениям
Конкурсы и рейтинги лучших рабочих мест на объекте
Обучение и наставничество новых сотрудников
Признание и поощрение лидеров изменений в командах
Ключевые условия успеха
Вовлечённость руководства – лидеры должны личным примером демонстрировать соблюдение принципов 5С
Системность – все пять шагов реализуются в комплексе, а не по отдельности
Постоянство – улучшения внедряются небольшими шагами, но регулярно и без остановок
Обратная связь – каждый сотрудник знает результаты аудитов и понимает, что именно нужно улучшить
Поиск новых возможностей для улучшения и вовлечение команды
Ежедневная уборка как неотъемлемая часть рабочего процесса
ШАГ 5
5С – Совершенствование